ESSA, Energy Saving Smart-Home Application
Modulo Room
Questo modulo monitora la temperatura e l’umidità della stanza e tramite un servomotore controlla il flusso d’aria in ingresso, in base al rilevato movimento attiva la modalità Eco che riduce la temperatura target di un valore predefinito.
Invia in modo periodico i dati relativi allo status della room:
- Temperatura
- Umidità
- Gas
- movimento
- Posizione Valvola
- Eco
Hardware:
- DHT22 Sensore temperatura ed umidità
- MQ4
- PIR
- Servomotore per controllo flusso in ingresso
- led di errore
- led di raggiungimento temperatura desiderata (intensità proporzionale)
- led modalità risparmio (non c’è nessuno)
- Xbee Pro

Setup:
- check leds
- check sensors
- check valve
- check connection, invio pacchetto init
  - aspetto ack con parametri iniziali di settaggio

Running:
- Gestione
  - lettura temperatura e umidità (2s)
  - lettura livello gas
  - lettura presenza di movimento
  - posizione valvola
- Ricezione parametri
  - ricezione settings
  - Gestione eventi di errore (mancata ricezione)
- Invio periodico parametri
  - Invio stato della room

Modulo Central Unit
Questo modulo è implementato come due task sulla stm32f4, un task che si occupa di gestire il touch screen per ricevere gli eventi ed un altro per rappresentare lo stato del sistema.
- LCD Touch Screen
- Xbee Pro
Lo stato del sistema viene rappresentato come una pagina principale per i settaggi ed una per ogni stanza (2).
Pagina principale, mostra la temperatura media, umidità media, movimento in almeno una stanza, permette di imporre un limite massimo e minimo per i settaggi.
Pagina Room, mostra i dati in real-time provenienti dalla room, è possibile settare la temperatura desiderata.
- gestione eventi errore
- invio periodico status stanza (frequenza bassa per risparmio energetico)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modulo Scambiatore
L’impianto di riscaldamento viene avviato tramite un relè optoisolato, e tramite un sensore di temperatura prendo la temperatura dello scambiatore in modo da regolare la velocità della ventola, la temperatura dello scambiatore non deve superare la temperatura di funzionamento.
Nel caso in cui la temperatura dello scambiatore supera i valori prefissati, il sistema di riscaldamento viene spento e segnalato il malfunzionamento
- Sonda temperatura 18B20 per Temperatura Scambiatore
- Sonda temperatura 18B20 per Temperatura Aria calda
- 12V Fan
- 12V Peltier Cell
- Dissipatore